Описание и спецификация продукта

- 6 х 6 входов/выходов, 24 бит/96 кГц, полностью дуплексный аудиоинтерфейс

- PCI-плата с внешним коммутационным модулем

- 4 х 4 аналоговых входа/выхода со стандартными симметричными/несимметричными разъемами типа TRS 1/4"; уровень сигнала устанавливается через Панель Управления Delta (+ 4дБм, -10 дБв)

- Цифровой коаксиальный интерфейс S/PDIF на задней панели PCI-платы с разъемами RCA

- Аналоговый динамический диапазон превышает значение 103 дБ

- Все каналы поддерживают различную разрядность и частоту семплирования вплоть до 24 бит/96 кГц

- Четкая аппаратная синхронизация, позволяющая объединение в систему нескольких продуктов серии «Delta»

- Широкие возможности цифрового микширования, маршрутизации и мониторинга c использованием входящей в комплект софтверной Панели Управления (Delta Control Panel)

- Multi-card драйверы для Windows 95/98, а также драйверы ASIO1, ASIO2 (multi-card), GSIF и EASI; multi-card драйверы для Windows NT и Mac OS (с поддержкой ASIO 1 и 2)

Минимальные системные требования

  - Windows 95, 98, или NT

  - Процессор Pentium II 266 МГц для работы с частотой семплирования 96 кГц. Pentium 200 MMX для операций на частоте 48 кГц и менее

  - 128 Мб оперативной памяти PC100 RAM для работы с частотой семплирования 96 кГц. 64 Мб RAM для операций на частоте 48 кГц и менее.

  - MacOS начиная с версии 8.5.1 (рекомендуется 8.6)

  - Процессор G3 или G4, 64 Мб оперативной памяти (рекомендуется 128 Мб)

  - Жесткий диск UDMA EIDE или SCSI

Лицевая панель коммутационного модуля

- Аналоговые выходы 1 – 4: Данные разъемы служат для передачи аналогового сигнала с карты на какие-либо внешние аналоговые устройства. Выходы совместимы как с симметричными разъемами типа TRS, так и с несимметричными коннекторами типа TS.

- Аналоговые входы 1 – 4: Эти коннекторы предназначены для передачи аналогового сигнала с каких-либо внешних аналоговых устройств на АЦП звуковой карты. Входы совместимы как с симметричными разъемами TRS, так и с несимметричными коннекторами TS.

Задняя панель коммутационного модуля

- Разъем для соединительного кабеля: Данный 15-пиновый коннектор типа D-sub используется для соединения внешнего модуля с PCI-картой с помощью входящего в комплект кабеля.

Коммутационная панель PCI-карты

- Цифровой коаксиальный вход S/PDIF: Коннектор типа RCA, обеспечивающий передачу цифровых данных с какого-либо цифрового источника, например DAT, MiniDisc плеер или же внешний АЦП.

- Цифровой коаксиальный выход S/PDIF: стандартный RCA-разъем, используется для передачи цифровых данных на внешние цифровые устройства с аналогичным интерфейсом S/PDIF, таких как  DAT, MiniDisc плеер или же внешний ЦАП.

- Разъем для соединительного кабеля: Данный 15-пиновый коннектор типа D-sub применяется для соединения PCI-карты с внешним коммутационным модулем при помощи входящего в комплект кабеля.

Подготовка к работе: краткое описание

Следуйте нижеприведенной инструкции для начала работы с аудиоинтерфейсом Delta 66:

- Установите карту Delta 66 в свободный PCI-слот вашего компьютера и подключите к плате внешний коммутационный модуль (см. раздел «Аппаратная установка»).

- Запустите Windows и ждите, пока операционная система автоматически вызовет программу установки необходимых драйверов (Add New Hardware wizard) для нового устройства. Установите драйверы и дополнительное программное обеспечение (см. раздел «Установка программного обеспечения»).

- В вашей звукозаписывающей программе в качестве активного аудио устройства укажите Delta 66 (за подробностями обратитесь к руководству для вашего аудио приложения).

- Подключите к интерфейсу Delta 66 ваши цифровые и аналоговые устройства. Для настройки уровня воспроизведения, записи, а также для операций мониторинга используйте виртуальную Панель Управления Delta.

Аппаратная установка

Для аппаратной инсталляции карты в ваш компьютер и подготовки аудиоинтерфейса к работе следуйте нижеприведенным указаниям:

- Выключите ваш компьютер

- Снимите крышку с корпуса системного блока компьютера и приведите системный блок в положение, позволяющее легко достать до PCI-слотов на материнской плате

- Перед тем, как достать PCI-карту Delta 66 из защитного антистатического чехла, рекомендуется прикоснуться к любой металлической поверхности (в частности, для этой цели может послужить корпус блока питания вашего системного блока). Таким образом вы снимете статическое электричество, накопившееся на вашем теле и одежде, что позволит избежать непреднамеренного повреждения элементов PCI-платы разрядом статического электричества.

- Выберете любой из свободных PCI-слотов (рекомендуется слот, максимально удаленный от других PCI-устройств). Убедитесь в том, что вы выбрали именно PCI-слот (а не ISA). Слоты PCI немного короче разъема ISA и чаще всего располагаются ближе к центру материнской платы. Последние модели материнских плат имеют только PCI-слоты.

- При необходимости удалите металлическую заслонку на задней части корпуса системного блока, которая закрывает доступ к выбранному вами PCI-слоту. Чаще всего заслонка крепиться с помощью единственного винта.

- Поместите PCI-карту Delta 66 в нужный PCI-слот в вертикальном положении. Мягко, но с силой надавите на карту для того, чтобы зафиксировать ее положение в слоте. Если плата не «садится» на место, попробуйте немного подвигать ее в стороны, продолжая аккуратно надавливать.

- С помощью винта, прикрепите карту к задней стенке корпуса компьютера.

- Закройте корпус компьютера

ВНИМАНИЕ: Процесс подключения внешнего коммутационного модуля к PCI-карте и включение адаптера (9 В) в сеть следует проводить непосредственно до запуска компьютера. Во избежание повреждения PCI-карты и/или компьютера не рекомендуется подсоединять внешний модуль к плате при включенном питании.

Убедитесь, что ваш компьютер выключен. Следуйте нижеприведенным указаниям для подключения внешнего коммутационного модуля Delta 66 к PCI-карте:

- Поместите внешний модуль в 19” рэковую ячейку, или же найдите для него любое другое удобное, но безопасное место.

- Подключите один конец входящего в комплект коммутационного кабеля к 25-пиновому коннектору типа D-sub на задней части модуля.

- Другой конец кабеля подсоедините к аналогичному разъему PCI-карты, установленной в компьютере.

Установка драйверов и программного обеспечения

В комплект с картой Delta 66 входит инсталляционная дискета с набором драйверов для операционных систем Windows 95/98, драйверами ASIO; также с дискеты устанавливается софтверная Панель Управления Delta. Для инсталляции драйверов и программного обеспечения следуйте нижеприведенной инструкции:

Инсталляция для Windows 98/2000

- По завершении процесса установки карты Delta 66 в корпус вашего компьютера, включите систему и запустите Windows. При загрузке, операционная система автоматически определит новое устройство и запустит программу для установки драйверов («Add New Hardware wizard»), как показано на иллюстрации. Нажмите NEXT.

- Далее программа установки попросит указать способ, каким следует найти нужный драйвер. По умолчанию система будет искать наиболее подходящий драйвер для вашего устройства («Search the best driver for your device»). Нажмите NEXT.

- Теперь Windows предложит вам выбрать диск или папку, где ей следует искать нужные драйверы. Убедитесь, что выбрана опция «Floppy disk drives». Вставьте инсталляционную дискету в соответствующий привод вашего компьютера. Нажмите NEXT.

- Программа установки должна обнаружить драйвер для Delta 66. Нажмите NEXT.

- Теперь система готова начать инсталляцию драйвера. Нажмите NEXT. Windows начнет копировать нужные файлы с CD.

- После того, как программа выдаст сообщение о завершении процесса установки драйверов, нажмите FINISH. Перезагрузите компьютер.

Инсталляция для Windows NT

- Включите компьютер, предварительно установив в его корпус карту Delta 66.

- Затем следуйте в меню: Start | Settings | Control Panel (Пуск | Настройки | Панель управления) и дважды щелкните на иконке «Multimedia» (Мультимедиа). Кликните на закладке «Devices» (Устройства). Нажмите кнопку «Add» (Добавить).

- В самом верху списка будет выделена надпись «Unlisted or Updated Driver» (Неперечисленный или обновленный драйвер). Нажмите ОК.

- В меню «Install Driver» (Установить драйвер) вам будет предложено вставить диск с драйверами в какой-либо привод (по умолчанию A:\). Вставьте дискету с названием «Delta 66 NT Drivers and Software». Нажмите ОК.

- В диалоговом окне «Add Unlisted or Updated Driver» появится драйвер «M Audio Delta Interface Card». Нажмите ОК.

- Для завершения инсталляции вам потребуется перезагрузить компьютер. После перезапуска системы интерфейс Delta 66 будет полностью готов к работе.